| TELSOL SP 1 TELSOL BR 5 TELSOL BR 6 TELSOL POX TELSOL PUR 3 TELSOL PUR 4 TELSOL UNI Skladovatelnost Likvidace obalů a odpadů | Složení Směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín a toluen) Použití Ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích TELKYD a TELKYDUR, nanášených stříkáním Klasifikace H225, H304, H315, H336, H361d, H373 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Hustota v kg/m3 TOC v kg/kg produktu Hořlavá kapalina cca 825 0,89 I.třída nebezpečnosti Složení Xylen - směs izomerů Použití Ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích TELKYD a TELKYDUR, určených k nanášení stříkáním, štětcem nebo máčením Klasifikace H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08 Hustota v kg/m3 TOC v kg/kg produktu Hořlavá kapalina cca 862 0,91 II.třída nebezpečnosti Složení Směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín a xylen ) Použití Ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích TELKYD a TELKYDUR, určených k nanášení štětcem, válečkem nebo máčením Klasifikace H226, H304, H312+332, H315, H319, H335, H336, H373, H411 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS 09 Hustota v kg/m3 TOC v kg/kg produktu Hořlavá kapalina cca 795 0,87 II.třída nebezpečnosti Složení Směs org. rozpouštědel (xylen, butylacetát, 2-butoxyethanol, butan-1-ol) Použití Ředění dvousložkových epoxidových nátěrových hmot TELPOX Klasifikace H226, H302, H304,H312, H315, H318, H332, H335, H336, H373, EUH 066 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS05, GHS07, GHS08 Hustota v kg/m3 TOC v kg/kg produktu Hořlavá kapalina cca 854 0,75 II.třída nebezpečnosti Složení Směs organických rozpouštědel (methoxy acetoxy propan a xylen) Použití Ředění dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot TELPUR Klasifikace H226, H304,H312, H315, H319, H332, H335, H373 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08 Hustota v kg/m3 TOC v kg/kg produktu Hořlavá kapalina cca 910 0,73 II.třída nebezpečnosti Složení Směs organických rozpouštědel (methoxy acetoxy propan a xylen) Použití Ředění dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot TELPUR Klasifikace H226, H304,H312, H315, H319, H332, H335, H373 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08 Hustota v kg/m3 TOC v kg/kg produktu Hořlavá kapalina cca 862 0,91 II.třída nebezpečnosti Složení Směs organických rozpouštědel ( xylen a uhlovodíky C9, aromatické ) Použití Ředění syntetických na vzduchu schnoucích a dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot ( TELKYD a TELPUR ), pro pomalejší zasychání nátěrové hmoty Klasifikace H226, H304, H315, H319, H335, H336, H373, H411, EUH 066 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Hustota v kg/m3 TOC v kg/kg produktu Hořlavá kapalina cca 880 0,89 II.třída nebezpečnosti Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 36 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku. |
| --- | --- |